Curso ARM Cortex M3

---
Temario Día 2
- Bus USB
  - Topologia del bus USB
  - Protocolos y clases de dispositivos
- Ejemplos
  - Como Device: Bootoader emulando un pendriver
  - Como Host: Interfaz HID (leer un mouse USB)

---
El bus USB
Creado para eliminar la diversidad de conectores y buses externos

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces
Host
Device
Device
Device

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces
+5V
USB
Host
Device

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces
5v
D+
D-
GND

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces

---
Características:
Mass storage
Device Class
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Red basada en concentradores
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces
Human Interface
Device Class
Comunication
Device Class
Printer
Device Class

---
Topologia:

---
End Point (IN)
Funcion 1
End Point (IN)
Dir 1
End Point (IN)
End Point (Out)
End Point (Out)
End Point (IN)
Funcion 2
End Point (IN)
Dir 2
End Point (IN)
End Point (Out)
End Point (Out)

---
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (Out)
End Point (Out)
Funcion 1
Dir 1
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (Out)
End Point (Out)
Funcion 2
Dir 2

---
Mas tarde volveremos
sobre esto
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (Out)
End Point (Out)
Funcion 1
Dir 1
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (Out)
End Point (Out)
Funcion 2
Dir 2

---
OTG – On The Go

---
OTG – On The Go

---
OTG – On The Go

---
Formato de transmisión

---
Formato de transmisión

---
Formato de transmisión

---
Formato de transmisión

---
Tipos de transferencia
- Transferencia de control (Todos, mantiene integridad)
  - Obtiene información del dispositivo
  - Configura parámetros
- Transferencia por interrupción (mantiene integridad)
  - En cada pasaje del TOKEN manda datos si tiene
  - Mouse/Teclado/(La mayoría de los HID)
- Bulk Transfer (no mantiene integridad, pide retransmisión)
  - Dispositivos de bloques
- Transferencia Isocrónica (No mantiene integridad ni retransmite)
  - Dispositivos Real Time (Audio/Video)

---
Descripción de un dispositivo

---
Descripción de un dispositivo

---
Descripción de un dispositivo

---
Descripción de un dispositivo

---
Descripción de un dispositivo

---
Breack
Aprovechen que viene bravo después