Curso ARM Cortex M3

---
Temario Día 2
- Bus USB
  - Topologia del bus USB
  - Host/Device/Hub/OTG
  - Protocolos y clases de dispositivos
- Cortex M3 STM32F105
  - Caracteristicas y perifericos
  - Interface USB
- Ejemplos
  - Como Device: Bootoader emulando un pendriver
  - Como Host: Interfaz HID (leer un mouse USB)

---
El bus USB
Creado para eliminar la diversidad de conectores y buses externos

---
Características:
- Transmisión Serie
- Half Duplex (en un solo sentido al mismo tiempo)
- Arquitectura Maestro/Esclavo
- Provee alimentación a los dispositivos
- Soporta Hot-Plug
- Configuración automatica
- Define tipos estandar de interfeces

---
- Red basada en concentradores

---
Host
Device
Device
Device

---
+5V
USB
Host
Device

---
5v
D+
D-
GND

---
Mass storage
Device Class
Human Interface
Device Class
Comunication
Device Class
Printer
Device Class

---
Topologia:

---
End Point (IN)
Funcion 1
End Point (IN)
Dir 1
End Point (OUT)
End Point (IN)
End Point (IN)
End Point (IN)
Funcion 2
End Point (IN)
Dir 2
End Point (OUT)
End Point (IN)
End Point (IN)